ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBCE RADONICE

NÁVRH

RADONICE 06/2010

Zpracovatel změny č. 1:		ARI STAVEBNÍ s.r.o.

Ing. Jaroslav HEJHAL, č. aut. 0008174

Odpovědný architekt změny č.1: 	ing. arch. Jiří Danda,  č. aut. 1490

ARCHDAN – projekční kancelář J. Dandy,

SEZNAM PŘÍLOH :

- Textová část

- Odůvodnění

- Grafická část

A.	Výkres základního členění území		 	1:5 000

B.	Hlavní výkres			1:5 000

Obsah textové části

a.	Vymezení zastavěného území změny č.1 ÚP	4

b.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoj jeho hodnot

v souvislosti změny č. 1 ÚP		5

c.	Návrh urbanistické koncepce změny č.1 ÚP		5

c.1	Návrh členění území změny č. 1 na funkční plochy a podmínky jejich využití	5

c.2	Limity využití území	6

c.3	Přehled a charakteristika ploch zastavitelného území změny č.1 ÚP	6

d.	Koncepce veřejné infrastruktury  ve změně č.1 ÚP	7

d.1	Dopravní řešení	7

d.2	Zásobování vodou	7

d.3	Kanalizace	8

d.4	Zásobování plynem a el. energií		8

d.5	Likvidace komunálního odpadu	8

d.6	Návrh územního systému ekologické stability	8

e.	Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, ochrana před povodněmi,   	8

těžba nerostů a ochranná pásma

f.		Stanovení podmínek pro využití ploch změny č.1 ÚP	8

g.	Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb	10

a)	Vymezení zastavěného území změny č.1 ÚP

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Radonice je nestředisková obec trvalého charakteru, s funkcemi obytnou, zemědělskou a komerční.

Rozsah řešeného území – v měřítku 1:5000 je řešeno území v katastrálních hranicích obce.

Katastrální území obce sousedí s těmito katastry:

S		-	Jenštejn

JV		-  	Zeleneč - Svémyslice

Z a J	-	Hlavní město Praha

- Horní Počernice

- Satalice

- Vinoř

Velikost katastrálního území obce Radonice je 477,16 ha. Rozsah řešeného území územním plánem je dán katastrálními hranicemi Radonic.

Vymezení zastavěného území obce dané schváleným územním plánem obce se v rámci změny č. 1 upravuje a aktualizuje dle vydaných územních rozhodnutí, které nabyly právní moc.

Vymezení změny č. 1. ÚP

Dle schváleného zadání je změna č. 1 vymezena na části parc. č. 184,

na parc.č.235/1,235/2, na části parc.č. 240/2,236,239,242/1

a na části parc.č. 130/1 a 124/1 .

Z hlediska územní analýzy lze tyto změny rozdělit na:

1)	Změnu funkčního využití v plochách již vymezených územním plánem v	zastavěném území.

- Návrh nové rozvojové plochy pro TV – komerční plochy, nerušící výrobu a sklady, mimo zastavěné území se speciálním určení pro fotovoltaickou elektrárnu

- Návrh nových zelených ploch ZN.

- Návrh nové cyklostezky.

Dokumentace je zpracována tak, aby byly zřejmé všechny změny oproti původně schválenému ÚP obce v grafickém porovnání hlavních výkresů.

b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoj jeho hodnot v souvislosti změny č. 1 ÚP

Hlavním rozvojovým prvkem obce Radonice dle schváleného územního plánu je rozvoj bydlení a s ním související rozvojové plochy pro občanskou vybavenost (školství, zdravotnictví a služby).

Součástí koncepce schváleného ÚP byl rozvoj komerčních ploch podél silnice III/0113.

Tato koncepce rozvoje obce se změnou č. 1 ÚP nemění.

c)	Návrh urbanistické koncepce změny č.1 ÚP

Obec Radonice leží vně hranic hlavního města Prahy. Vlastní obec má typicky venkovský charakter bez výrazných znaků krajinných a urbanistických. Historicky patří Radonice do spádové oblasti Vinoře, připojením Vinoře ku Praze v roce 1974 došlo k oslabení těchto vazeb. V současné době nelze spádovosti jednoznačně určit.

Administrativně je obec součástí okresu Praha – východ se střediskem místního významu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, některé funkce občanské vybavenosti plní nadále obec Vinoř, pro pracovní příležitosti i vyšší občanskou vybavenost je atraktivnější Praha. Atraktivitu Prahy podporuje i kvalita dopravního spojení především pro individuální automobilovou dopravu. Zpětně se pak obec Radonice stává pro svou dopravní dostupnost atraktivní pro příměstské bydlení i řadu komerčních aktivit, které mohou ze snadné dopravní dostupnosti těžit.

Urbanistická struktura obce nemá komplexní ani jednolitý charakter. Jádro obce tvoří dva (původně tři) komplexy hospodářských objektů spolu s malebnou skupinou domků „Na vartě“ – zřejmě nejstarší částí osídlení v obci. Z tohoto jádra se obec postupně rozrůstala podél cest na Jenštejn a Vinoř.

Urbanistické řešení ve schváleném ÚP rozvíjí a doplňuje stávající urbanistickou skladbu obce a ve struktuře ploch nedochází k zásadním změnám. Návrh dále posiluje již dnes dominantní funkci bydlení v obci, vymezením nových ploch pro výstavbu bytů v rodinných domech.

Do této koncepce je změnou č. 1 ÚP navržena plocha TV, která urbanisticky navazuje na stávající bytovou zástavbu. Takto zařazená plocha může být určená pouze pro fotovoltaickou elektrárnu, která má dočasný charakter a nemá negativní vliv na životní prostředí.

c.1. 	Návrh členění území změny č. 1 na funkční plochy a podmínky jejich využití

Schváleným zadáním změny č. 1 byly vymezeny plochy pro funkci TV, SO a zeleň. Plocha TV vymezuje území pro realizaci fotovoltaické elektrárny, která je zařazená do  funkcí drobné výroby a skladů doplněné o izolační zeleň. Plocha SO doplňuje původní zastavitelné plochy pro bydlení o další rozvojovou plochu, která bude součástí zelených ploch navazujících na komplex zeleně v sousedním katastru.

Podél silnice III. tř. 0113 je podle schváleného zadání vymezen liniový prostor pro cyklostezku, která propojuje k.ú. Radonice a Horní Počernice a zpřístupňuje řady inženýrských sítí. Alej a zelená strouha podél silnice budou zachovány a doplněny.

c.2. 	Limity využití území

Využití území a jeho limity vycházejí:

- z územně analytických podkladů, které se v současné době aktualizují

- z politiky územního rozvoje

- z místních podmínek území s vazbou na schválený územní plán obce Radonice .

- Urbanistické omezení vychází ze způsobu zástavby a regulativ daných související zástavbou pro kterou bylo již vydáno územní rozhodnutí a nebo se projednává.

- Omezení vyplývající z napojení na technickou infrastrukturu a možnosti likvidace dešťových vod.

- Omezení vycházející z vyššího územního celku

c.3. 	Přehled a charakteristika ploch zastavitelného území změny č.1 ÚP

Změna č. 1 mění funkční využití ploch následně:

- Změna orné půdy – OP na funkci SO – bydlení.

- Změna orné půdy – OP na funkční využití – pro fotovoltaickou elektrárnu.

- Změna orné půdy – OP na využití pro ZN – nelesní zeleň, jako součást zelených ploch navazujících na pás zeleně podél cyklistické stezky.

- Změna orné půdy – OP na cyklistickou stezku podél komunikace III./0113.

Plochy TV – plochy pro solární panely.

Rozvoj možný v rámci vyznačené plochy v návaznosti na konfiguraci terénu a okolní zástavby v urbanistické kompozici. Zastavěnost dočasná, určeno pro osazení fotovoltaických článků.

Nepřípustné jsou objekty bytové a výroba.

Plochy ZN – nelesní zeleň.

Plochy ZN jsou nezastavitelné osazené okrasnou nebo užitkovou zelení, tj. kombinace vysoké, střední a nízké zeleně. Přípustná jsou zařízení související s údržbou zelených ploch, pěší a cyklistické komunikace a potřebné podzemní inženýrské sítě.

Plochy SO – bydlení v izolovaných RD  regulativy dle schváleného ÚP obce.

Cyklistická stezka – komunikace o šířce do 3 m využívána jak pro pěší, tak pro cyklistiku.

- Koncepce veřejné infrastruktury

d.1. 	Dopravní řešení

Dopravní koncepce schváleného územního plánu obce Radonice se nemění. Změna č.1 ÚP nemá na základní dopravní systém vliv.

Obec Radonice se nachází severovýchodně od Prahy, hned za jejími hranicemi. Přestože obec leží mimo hlavní tahy silnic I. a II. třídy, je její napojení na nadřazený komunikační systém velmi dobré. Tento stav, který na druhé straně způsobuje určité problémy v intravilánu obce, je důsledkem husté sítě silnic III. třídy (2 silnice III. třídy obcí procházejí a 3 další zde končí).

Širší dopravní vztahy

Nadřazená komunikační síť

Nadřazenou komunikační síť tvoří především dálnice a silnice I. třídy. V tomto směru je na tom obec velmi dobře, protože cca 1,5 km od středu obce se nachází mimoúrovňová křižovatka rychlostní komunikace I/10 se silnicí III/0113 (Horní Počernice – Radonice). Silnice I/10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov) je navíc přes dokončenou část Expresního silničního  okruhu (ESO) v prostoru Černý Most – Horní Počernice přímo propojena s dálnicí D11 (Praha – Poděbrady – výhledově Hradec Králové – Polsko). Tato komunikace tvoří nejdůležitější dálkovou i regionální komunikacemi v okolí.

Více svou polohou, než dopravním připojením, se obce též dotkne další výstavba ESO směrem na sever. Její poloha není ve schváleném ÚP vymezena. Její vymezení bude součástí  Změny č. 2 spolu s regulativami pro její výstavbu. Změna č.2 se v současnosti projednává.

Doplňující komunikační síť

Jedná se o silnice II. a III. třídy, které zajišťují dopravní propojení s okolními obcemi v regionálním měřítku.

Ze silnic II. třídy je nejvýznamnější silnice II/610 (bývalá I/10 směr Brandýs n. L. – Mladá Boleslav), zajišťující regionální vztahy především severním a severovýchodním směrem. Napojení obce na II/610 zajišťuje silnice III/0107 ve směru na Jenštejn.

Další silnice II. třídy – II/101 (regionální středočeský okruh) a II/611 (stará Hradecká – dříve I/11) – již takový přímý význam pro obec nemají. Na silnici II/101 je možno se napojit buď po II/610 v Brandýse n. L., nebo po I/10 na MÚK Zápy, anebo po II/611 u Jiren. Na silnici II/611 je možno se dostat po II/0113 do Horních Počernic.

Součástí změny č. 1 je lokalita č. 4 cyklostezka, která doplňuje dopravní systém ve schváleném územním plánu o potřebné pěší a cyklistické spojení mezi Radonicemi a MČ Praha 20 – Horními Počernicemi.

d.2. 	Zásobování vodou

Území vymezené změnou č. 1 bude napojeno na stávající veřejné vodovodní řady.

d.3. 	Kanalizace

Splašková kanalizace pro území vymezené změnou č. 1 bude napojena na stávající a budované veřejné řady.

Odvod dešťových vod bude likvidován na vlastních pozemcích retencemi a vsakováním.

d.4. 	Zásobování plynem a el. energií

Stejně jako vodovod a kanalizace budou plochy vymezené změnou č. 1 ÚP napojeny na stávající a budované řady ve veřejných komunikacích.

d.5. 	Likvidace komunálního odpadu

Svoz a skladování tuhého komunálního odpadu zajišťuje v celém území určená firma se smluvním vztahem, která zajišťuje i organizaci odvozu tříděného odpadu. Na území není umístěna žádná skládka TKO.

d.6. 	Návrh územního systému ekologické stability

Změna č.1 ÚP obce Radonice nezasahuje do žádných prvků systému ekologické stability.

e)	Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, ochrana před povodněmi, těžba nerostů a ochranná pásma

Změna č. 1 ÚP obce Radonice v lokalitách 1, 3 a 4 doplňuje stávající krajinný ráz obce přirozeným způsobem.

Tj. funkce bydlení zasazená do zelených ploch kombinuje zástavbu 1÷ 2 podl. objekty pro bydlení se zeleným pásem navazujícím na prvky ÚSES na sousedním katastru Jenštejn.

Funkce doprovodné a izolační zeleně dotváří krajinný ráz okrajové zástavby obce.

Součástí cyklostezky je i zelená alej, která dohledově doplňuje komerční zástavbu na druhé straně silnice III/0113.

Plochy TV – fotovoltaická elektrárna svými články otočenými na jižní straně bude částečně narušovat krajinný ráz obce. Volbou vhodné zeleně v izolačních pásech bude tento nepříznivý dopad na krajinu maximálně potlačen.

f)	Stanovení podmínek pro využití ploch změny č.1 ÚP

Plochy vymezené změnou č. 1 ÚP Radonice jsou dle schváleného zadání převážně určeny k funkci TV a SO. Způsob zástavby na těchto plochách vychází z podmínek a limitů, které byly stanoveny pro plochy TV a SO ve schváleném ÚP obce Radonice doplněných dle již zpracovaných a projednaných záměrů.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

Území určené pro využití TV a SO je v rovinatém nezalesněném terénu je využíváno převážně zemědělsky.  Celá plocha náleží zemědělskému půdnímu fondu (ZPF). Plocha je v současné době vedena jako orná půda.

Chráněná území

Z hlediska ochrany přírody a krajinných zájmových prostor nezasahují plochy TV a SO do žádného zvláště chráněného území podle § 14 zákona č. 114/1990 Sb.

Ovzduší

Předpokládanými bodovými zdroji znečištění ovzduší mohou být zdroje vycházející ze způsobu vytápění objektu (zemní plyn). Liniové zdroje znečištění souvisí s automobilovým provozem na komunikacích. Tento zdroj může být zmenšen větším využíváním železniční dopravy.

Hluk

Dominantním zdrojem hlukové zátěže je doprava na přilehlých komunikacích, tj. R 10 a III/0113. Hlukové zátěže vlastního provozu na plochách TV jsou nulové.

Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu

Zajištění požadavků CO a PO zůstává v platnosti dle schváleného ÚP dle vyhl. obce Radonice pro změnu č. 1. Je třeba dodržet ustanovení Zák. č. 133/1995 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a Zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, a Vyhl. č. 246/2001 Sb. a Vyhl. č. 380/2002 Sb. Stávající zdroje pož. vody nejsou rušeny, jako zdroj požární vody kromě stávajících vodních nádrží je možno využít síť hydrantů, osazených na vodovodní síti. Lokality musí být zajištěny požární vodou podle ČSN 73 0873. Dopravní obslužnost musí umožnit přístup dopravní techniky (šířky komunikací, obratiště). Nutno respektovat Vyhl. č. 501/2006 Sb.

Dle požadavku VUSS je nutno dodržet všeobecně platné zásady pro územní a stavební činnost v řešeném území.

Požární ochrana

a)	Přístupové komunikace k objektům budou průjezdné pro techniku zajišťující požární zásah a záchranné práce s možností odjezdu nebo s místy pro její otáčení (víc část d1)Doprava)

b)	Při budování obecního vodovodu v zastavěném i zastavitelném území obce bude jednoznačně řešeno zásobování požární vodou dle požadavku § 41 odst.1 písmeno b) vyhlášky č.246/2001 Sb. (viz. Část d2) Zásobování vodou).

c)	Při nové výstavbě bude kolem objektů zachován požárně nebezpečný prostor ve smyslu platných předpisů a obecně technických požadavků na výstavbu.

g.	Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

Pro území změny č.1 jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby v lokalitě č. 3,

Tj. plocha cyklistické stezky na části parcel č.130/1, 124/1 a 130/9  v k.ú. Radonice a obslužné komunikace v jednotlivých lokalitách.